零星工程招标文件

项目名称：辅助加热楼外立面修缮工程

中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所

2021年 3月

招标要求

一、工程范围及内容

（一）工程范围：辅助加热楼外立面及8-5东、北立面

（二）工程概况：

- 工程内容：

墙面：原外立面粉刷层铲除后进行防水、堵洞、修补、找平。再涂刷外墙真石漆涂料，颜色甲方指定。

其他：外立面空调室外机拆除，在外立面重新粉刷后恢复（甲方指定）。防火玻璃窗堵漏，外贴反光膜。外部钢构刷防腐漆。

二、投标要求

1、建筑施工三级或建筑装饰装修三级及以上资质；

2、工期：55天。

三、报价方式：

1、综合单价报价法。中标后招标文件所涉及的工作内容总价一次性包干。

2、发生变更或工程量调整时，按中标综合单价和优惠条件进行调整及结算。

3、按报价表方式报价，如有遗漏投标单位可自行添加。

4、报价一式二份（含各分项综合单价）。

5、投标截止期限：2021年3月26日15：00时。

四、其它：

1、工程中建筑垃圾（包括场地）清理及运费由施工方承担，所有建筑垃圾均运至岛外政府指定场所。

2、材料进场施工前，需甲方认可后方可使用，但费用不调整。

3、投标人自行勘察现场，报价表所含内容包括完成该工程全部工作内容，具体局部调整以现场甲方确认为准，工程费用不增加。

五、付款方式

工程验收合格后， 10日内一次性付至工程总价的97%，保修金为总价的3%，保修期为二年（无息）。

- 评标办法：

最低价评标法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以有效最低价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。本次招标最高限价49万元。

报  价  表

| 序号 | 工程名称 | 工作内容 （指为完成本工程所需的全部工作内容，不仅限于以下工作内容） | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 品牌 |
| 一 | 大厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外立面真石漆 | 防水、堵洞、修补、找平、粉刷 | 4000㎡ |  |  |  |  | 三棵树、巴德士、立邦 |
| 2 | 防火玻璃贴膜 | 堵漏处理 | 450㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 贴防爆膜 | 450㎡ |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 | 空调移机 | 暂定17台 |  |  |  |  | 恢复安装要求使用统一的支架、装饰罩 |
|  |  | 金属防锈漆粉刷 | 16个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工措施费 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工建筑垃圾清理费 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 三 | 自报项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上工程包括为完成本工程所需的全部工作内容，包括各种配件、辅助设施等。

2、报价表如有漏项请投标单位自行添加增项，中标后费用不再调整。

3、工程量发生变化，必须提前通知业主现场确认，否则中标后不再调整。